## Slide 1: DIGITÁLIS MŰSZEREK ÉS Multiméterek
Sándorfalvi György
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Villamosenergetikai Intézet
Budapest, 1034 Bécsi u. 96/b.
sandorfalvi.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu

## Slide 2: Méréstechnikai alapok
Mérési eredmény
A mért adatok feldolgozása ember vagy számítógép által
Előzetes ism. Fel.

## Slide 3: Mérési hibák
Abszolút hiba = Mért érték – Helyes érték
Relatív hiba = Abszolút hiba / helyes érték • 100 [%]
Hibák fajtái:
Durva hiba: durva mérési hiba
Rendszeres hiba: Nagysága meghatározható, korrigálható
Véletlen hiba: Nagysága nem meghatározható, csak
  valószínűsítő a nagysága
Előzetes ism. Fel.

## Slide 4: Műszerek felosztása működési elvük szerint
Elektromechanikus műszerek
Elektronikus műszerek
Digitális műszerek
Új ism. Feld.

## Slide 5: Műszerek felosztása felhasználási módjuk szerint
Beépíthető műszerek
Sínre szerelhető műszerek
Hordozható műszerek
Labor műszerek
Új ism. Feld.

## Slide 6: Multiméter szó jelentése
Multi
méter
Többfunkciós
mérőműszer
Új ism. Feld.

## Slide 7: Multiméterek méréshatár váltása
Új ism. Feld.

## Slide 8: Multiméter funkció választójának felépítése
I= U=
I~ U=
Ω U=
Kijelző
U~ U=
U= U=
Processzor
Új ism. Feld.

## Slide 9: Multiméterek kijelzés szerinti felosztása
Analóg A műszer a mérési eredményt a mutató skála előtti elmozdulása jelzi. Hátránya: a leolvasás pontossága a mérést végző személytől függ.
Előnye: Könnyű a maximum, és minimum leolvasása
Digitális A mérési eredményt számjegyek (digitek) jelzik.
Hátránya: a maximum és minimum leolvasása nehézkes
Előnye: A leovasás pontossága független a mérést végző személytől független(ebb).
Új ism. Feld.

## Slide 10: Multiméterek által mérhető mennyiségek
Feszültség
Áram
Frekvencia
Ellenállás
Folytonosság
Dióda
Kapacitás
Hőmérséklet
Stb.
Új ism. Feld.

## Slide 11: Digitális műszerek részei
Bemeneti fokozat
Jelfeldolgozás
Tápegység
Kijelzés
Vezérlés
Új ism. Feld.

## Slide 12: Digitális műszerek alapfogalmak
Kvantálás: A mért érték függőleges felosztása.
Mintavételezés: Egy folyamatos analóg jelből való adott időközönkénti mintavételezés
Új ism. Feld.

## Slide 13: Digitális multiméter részei
Mérés választó A választó gomb elforgatásával választhatók ki az egyes funkciók.
Panel jelző Jelzi az adott funkciót és méréshatárt
Mérővezeték csatlakozó Funkciófüggő bekötés
Digitális kijelző Mért érték kijelzése
Új ism. Feld.

## Slide 14: Méréshatár váltás
Kézi méréshatár választó
Automatikus méréshatár váltó
Új ism. Feld.

## Slide 15: Multiméter részei
Új tudás meg.

## Slide 16: Multiméterek evolúciója
Foglalkozás lezárása.

## Slide 17
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Sándorfalvi György
sandorfalvi.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu
Előadás letölthető: sandorfalvi.digitaltrip.hu => vizsgatanítás
Felh. Név: kando
Jelszó: 2011