10. Érzékelők és Beavatkozók

- Alapfogalmak

- Érzékelő: olyan eszköz, mely egy mérendő fizikai/kémiai/biológiai mennyiséggel arányos jelet szolgáltat.

- Távadó: az érzékelőhöz csatlakozó segédenergiával működő jeltovábbításra, adatátvitelre alkalmas irányítástechnikai szerv. Beépített érzékelővel

- Beavatkozó:

- Villamos- és nem villamos mennyiséget érzékelők csoportosítása

mérendő mennyiség szerint:

- Mechanikai érzékelők:

(helyzet (végállás), elmozdulás, gyorsulás, áramlási sebesség, fordulatszám, nyomás, stb.)

- Termikus mennyiségek:

(hőmérséklet, hőáram, stb.)

- Villamos mennyiségek:

(mágneses tér, feszültség, áram, ellenállás, stb.)

- Kémiai

- Biológiai

kialakítás szerint:

- Kontakt (Pl.: szint kapcsoló)

- Non-kontakt (Pl.: Induktív érzékelő)

- Diszkrét kimenetű (Pl.: Szintkapcsoló)

- Analóg kimenetű (Pl.: Hőelem)

- Aktív (az érzékelő jelet bocsát ki)

- Passzív (nincsen jelkibocsátás)

- Érzékelők működése

- pozíció érzékelés

  - végállás kapcsolók: végállás, pozíció, szintérzékelés pl.: reed relé

  - Induktív közelítés kapcsoló: fém tárgyak kontaktus nélküli érzékelése, nagyfrekivel gerjesztett tekercs által mágneses tér változása

  - Kapacitív közelítés érzékelő : kontaktusmentes, nagyfrekivel gerjesztett kapacitás dielektrikumának változása

  - Fénysorompó, reflexiós fénysorompó

- erő mérés

  - Nyúlásmérő bélyeg pl.: kamion tömeg

- távolság érzékelés

  - ultrahangos

  - lézeres

- sebesség, gyorsulásérzékelés

- nyomásmérés

  - abszolút: légköri nyomás mérésére

  - különbség mérő: két tér közötti nyomáskülönbséget

  - negatív: speciális, vákuumot mérő

  - dugattyú

  - Burdon csöves

  - Piezo elektromos: filmre piezo-kristályos vezetőanyag felvitele, nyomásra deformálódik, kristályszerkezete és ellenállása változik. Ellenállás arányosan változik a nyomással

  - kapacitív

- áramlási sebesség mérés

  - lehet gáz/folyadék, vezető/nem vezető, szennyezett/nem szennyezett

  - Áramlásmérő/térfogatmérő pl.: lapátkerekes

  - térfogat mérés: gázfogyasztásmérők (membrános, forgódugattyús, turbinás)

  - Szélsebesség mérés: tetőablakok, árnyékolók védelme pl.: lapátkerekes, ultrahangos

- átfolyásmérő

  - minél gyorsabban folyik, annál nagyobb a nyomás a csőben, keresztmetszet változásával nyomáskülönbség jön létre. Ezen elven a nyomáskülönbség arányos lesz az áramlási sebességgel

  - elektromágneses: Faraday elven, folyadék vill vezető, nincs nyomás veszteség és mozgó alkatrész, drága

  - ultrahangos: hullámcsomag kibocsájtása, szilárd részecskéről és szennyeződésről visszaverődik. Doppler hatás miatt a kibocsájtott/visszavert freki eltér, ami arányos a sebességgel

- hőmérséklet

  - hőkapcsolók pl. bimetál

    - Két különböző hőtágulási együtthatóval rendelkező fém, általában védelem (túlmelegedés ellen) pl.: réz/acél

  - Hőmérséklettel arányos érzékelők: Pozitív hőmérsékleti együtthatójú (PTC), Negatív hőmérsékleti együtthatójú (NTC)

    - Ellenállás-hőmérő: fémből készült ellenállás, értéke függ annak hőmérsékletétől pl.: PTXXX

    - Termisztor: 	Félvezető alapú, értéke függ annak hőmérsékletétől pl.: NTK, PTK

    - Termo elem (hőelem): Két különböző fém összehegesztve, végén mérhető fesz arányos a környezeti hőmérséklettel

  - Ellenállás hőmérő

    - leggyakoribb, PT100 => O°C-on 100Ω az ellenállása

  - Termisztor: hőmérséklet érzékeny félvezető ellenállás

- szintérzékelés: szintkapcsolók, szintmérés pl.: folyadéknál

- fényérzékelés: Fotodióda, Fototranzisztor, Fotoellenállás, Napelemcella pl.: Megvilágítás érzékelés, mozgásérzékelés, jelenlét-érzékelés

- csapadék érzékelő: védelemként szokták használni, lerontja a szigetelést a két vezetősáv között, Ha R beállított érték alá csökken => átjelzés, fűteni is szokták pl.: tetőablak

- páratartalom: Két vezetősáv közé vékony polimer dielektrikum, abszorbeálja a levegő páratartamát, két vezetősáv között megváltoztatja a kapacitást, innen visszakövetkeztethető a levegő páratartama pl.: laborokban

- levegőminőség:

  - hőmérséklet, légáram, foglaltság

  - legmegbízhatóbb, a gázérzékelésen alapuló

  - félvezető szenzor, képes oxidáló gázok abszorbálására, elengedésére

  - akár még Hidrogén, Co2, Alkohol, Benzin, hidrogén karbonátok

- Beavatkozók fajtái

- kialakítás: Kétállapotú (On/Off), Folyamatos

- működés: Pneumatikus, Hidraulikus, Villamos

- Relék, Mágneskapcsolók, Megszakítók, Mágnesszelepek , Szelepmozgatók, Zsalumozgatók, Dimmerelők, Lágyindítók, Frekvenciaváltók

- Beavatkozók működése

- relé: legelterjedtebb

- szelepmozgató: pillangószelep, szabályzószelep

- dimmerelő

  - Hagyományos izzó, Elektronikus fénycső előtét (ballast), LED előtét (driver)

  - előnyei: komfort érzet, hosszabb élettartam, energia megtakarítás

- lágyindítók: Direkt indítás, Csillag-Delta indítás, Lágyindítás (Indító ellenállással, Lágyindító berendezéssel, Frekvenciaváltóval)

- frekiváltók

  - energia megtakarítás: kis részben van szükség a gép max telj-re, energia és élettartam spórolható

  - szabályozható pl.: szállítószalag

  - Irányváltás, Változtatható sebesség, Terhelés-független sebesség tartás, Határérték beállítási lehetőségek, Rámpázás, Fékezés, Energia megtakarítás

  - Lokális és távoli vezérlés

  - Multi-motor üzemmód, Master/Slave üzemmód, Zárt hurkú PID szabályzás