B. 3. Világításvezérlés

- A látás (alapok)

- A környezeti információ 80-85% a szemünkön keresztül kapjuk

- Az emberi szem érzékelése a napsugárzás spektrumában a legérzékenyebb

- Egy tárgy színe a visszaverődő fény retinára érkező spektrumának maximuma

- A látást zavaró tényezők:

  - Villogás (pl. 50Hz fénycső, monitor)

  - Káprázás(Pl. Ernyő nélküli fényforrás, napsugárzás)

  - Inhomogenitás(árnyék)

  - Színvisszaadás(Nátrium lámpa)

- Szabályzási szintek

- Kézi be- és kikapcsolás intelligens eszközzel:

  - A hagyományos értelemben vett lámpakapcsolás.

  - Előnye: A kapcsolók és lámpatestek összerendelése tetszőleges (Pl.: 1-1, 1-több, több-1, stb.)

  - Bárhonnan vezérelhető (Pl.: Központi be- és kikapcsolás)

- Kézi be- és kikapcsolás intelligens eszközzel, automatikus kikapcsolási funkcióval:

  - Az előbbi megoldáshoz képest az automatika legalább egy nap egyszer lekapcsolja az esetlegesen felkapcsolva felejtett világítótestet.

  - Előnye: A bekapcsolva felejtett fényforrás automatikusan 	kikapcsol (Pl.: Ritkán látogatott helyiségek: pince stb.)

- Automatikus be- és kikapcsolás intelligens eszközzel:

  - A fényforrás be- és kikapcsolása automatikusan történik a jelenlét-érzékelés függvényében.

  - Előnye: Nincs felkapcsolva felejtett fényforrás, Jelentős energia megtakarítás érhető el az előző megoldásokhoz képest (Pl.: Folyosó világítás)

- Kézi bekapcsolás, automatikus kikapcsolás intelligens eszközzel:

  - A fényforrás bekapcsolása kézileg, kikapcsolása a jelenlét függvényében történik.

  - Előnye: A fényforrás csak szükség esetén van bekapcsolva

- Automatikus be- és kikapcsolás fényerőszabályzással:

  - A fényforrás be- és kikapcsolása automatikusan történik a jelenlét-érzékelés függvényében. Amennyiben huzamosabb ideig nincs jelenlét-érzékelés a fényerő automatikusan visszaszabályoz. Amennyiben a helyiségben nincs jelenlét-érzékelés a rendszer automatikusan kikapcsol.

  - Előnye:  Maximális hatásfok, és megtakarítás érhető el.

- Megvilágítás-függő szabályzás

érzékelő elhelyezése

- HKV-RKV vezérlés alapjai

- Célja: Az ÁSZ P(t) görbe vezérlése

- Alkalmazása:

  - Közvilágítás vezérlése

  - Díszvilágítás vezérlése

  - Tarifaváltás

  - Fogyasztói berendezés vezérlése

    - Bojler

    - Hőtárolós kályha

- Egyirányú kommunikáció!!! => Smart Metering…

- HKV: Hangfrekvenciás Központi Vezérlés

  - Csatolás: Az ÁSZ 120kV-os főelosztó hálózatára szuperponált jellel
Vivőfrekvencia: Pl.: 216,7Hz, 183,3Hz

  - A villamos energiarendszer topológiájához kötött kommunikáció

  - Lassú kommunikáció

  - A hálózati fogyasztói felharmónikus terhelésre érzékeny (vevő)

- RKV: Rádiófrekvenciás Központi Vezérlés

  - Csatolás: Lakihegyi adótornyon keresztül, Vivőfrekvencia: 135,6kHz

  - A villamos energiarendszer topológiájától független kommunikáció

  - Egyirányú kommunikáció

- Árnyékolástechnikai alapok

- Funkciói:

  - Nyílászárókon keresztüli hőveszteség csökkentése

  - Nap által okozott káprázás csökkentése

  - Biztonsági funkciók (biztonsági redőny)

  - Kényelmi funkciók

- Megvalósítása lehet: Redőny, Napellenző, Külső roló, Zsaluzia, Reluxa, Függöny

- Kézi működtetés

- Motorikus mozgatás

  - 1 tengelyes  (Pl: redőny fel-le)

  - 2 tengelyes (Pl.: Zsaluzia fel-le, lamella mozgatás)

- Automatikák:

  - Külső megvilágítás függő mozgatás

  - Vagyonvédelmi működés

  - Zsaluzia védelem (PL.: nagy szél)

  - Távműködtetés

- Érzékelés

  - Nyomógombok

  - Szél-érzékelő, külső fény érzékelő

  - Hőmérséklet érzékelő

  - Távkapcsoló

- Beavatkozás

  - Csőmotor

  - Redőnyvezérlő elektronika