B. 4. Légtechnika

- Alapfogalmak

- HVAC: Heating, Ventilation, Air Conditioning

- Levegő: 78 % Nitrogén, 21 % Oxigén, 1 % Hidrogén, nemesgázok, Széndioxid, szennyezőanyag, víz

- A szellőztetés célja: egyfajta „nem kívánatos jelenség” (káros koncentráció) eltávolítása a helyiségből. széndioxid, gőz, gáz, hő, szennyeződés stb.

  - A természetes szellőzéssel kizárólag a helyiség káros anyag koncentrációjának megemelkedését tudjuk megakadályozni.

  - Mesterséges: A levegő mozgásához szükséges nyomáskülönbséget gépi úton (ventilátorokkal) biztosítják.

- Légfűtés

- A légtechnikai rendszer a frisslevegő betápláláson túl a helyiség hő szükségletét is fedezi.

  - A légfűtés funkciója alapján csoportosítva: Kizárólag légfűtéses rendszerek, Alapfűtés + kiegészítő légfűtéses rendszerek, Légfűtés (alap) + kiegészítő fűtéses rendszerek léteznek.

  - Kialakítása alapján: Központi légfűtés, Helyi légfűtés (pl: thermoventilátor) különböztethető meg.

- Léghűtés (félklimatizálás)

- A frisslevegő betáplálással egyidejűleg, vagy attól függetlenül a helyiség levegőjének hűtését biztosítja.

- Típusok:

  - Ablak „klíma” (friss levegő + hűtés)

  - Split „klíma” (csak hűtés)

  - Mobil „klíma” (csak hűtés)

  - Fan-coil (hűtés + fűtés)

    - 2 csöves

    - 4 csöves

- Ködtelenítés

- a levegő relatív nedvességtartalmát egy meghatározott érték alatt tartani.

- Helyi ködtelenítés:

  - A gőzt kibocsátó berendezés közvetlen környezetéből való légelszívással.

  - Hideg felületen történő lecsapatással és a víz elvezetésével. (ipari technológia)

- Általános ködtelenítés:

  - Intenzív szellőztetés, higítás. (mosodák, konyhák, uszodák)

- Klimatizálás

- Az ember hőérzete függ a levegő: hőmérsékletétől, nedvességtartalmától, sebességétől, a sugárzási szinttől.

- Mivel a szervezetében termelt hőt (12-465 W, átlagosan 116 W) a környezetének konvekcióval (párolgással: 31-102 g/h), illetve sugárzással tudja leadni.

- A teljes klimatizálás feladata az emberi „kellemes hőérzet” biztosítása a  levegő állapotjellemzőinek beállításával.

  - Léghőmérséklet: 16-25 °C

  - Relatív nedvességtartalmától: 25-73 %

  - Levegősebesség: 0,2-0,3 m/s

- Szabályzási típusok

- 2 pont szabályzás:

  - Hiszterézises be/ki szabályzás (pl. Termosztát)

  - Előnye: Olcsó

  - Hátránya: Pontatlanabb szabályzás

- 3 pont szabályzás (nyitási- zárási irány):

- Előnye: pontosabban szabályozható, mint a kétpontos szabályzás

- Hátránya: nincsen visszacsatolás a szelep pozíciójáról

- Folyamatos szabályzás:

  - Előnye: Pontos szabályzás

  - Hátránya: drágább

- PI szabályzás

  - P (Proportional) arányos  tag: A szabályzás mértéke arányos az alapjel és a mért jel közötti eltéréssel

  - I (Integral) tag: Pl.: állandó sebességgel töltött tartály

  - Hibajelre kevésbé érzékeny

  - Épületgépészetben legelterjedtebb szabályzás

- Légtechnikai rendszerek védelme

- Levegőszűrő eltömődés, és ventilátor hiba: Nyomáskülönbség szenzor

- Fagyvédelem: A kaloriferbe épített fagyvédelem nyitja a fűtés szelepet