B. 5 Épületek hő- és füstelvezetési rendszere

- A tűz esetén bekövetkező események:

- hő-és füstelvezetés rendszer nincs: tűz kialakul, felszálló füst, tüzet gátolja a födém (~15 perc: flashover), füst ( látás nehézség, mérgező bomlástermékek ( fulladás, tetőszerkezet összeomlik

- hő-és füstelvezető rendszerrel: füst és bomlástermék távozik a szabadba, késlelteti a másodlagos tűzfészket és a flashover-t, tűz terjedés lassítása ( menekülésre több idő

- Tűzvédelem fajtái:

- megelőző intézkedések

- passzív védekezés: égés késleltető anyagok, tűzszakaszok

- aktív védekezés: tűzjelző berendezés, hő-és füstelvezető, automatikus tűzoltó berendezések

- Alapfogalmak:

- tűzterhelés: építményben jelenlévő anyagok tömegéből és égéshőjéből számított hőmennyiség egységnyi padlófelületre [MJ/m2]

  - állandó: beépített és épületszerkezetből származó

  - időleges: éghető anyagok és berendezések pl. bútor

- biztonsági felvonó: épülettűz alatt is működő lift

- tűzjelző berendezés: tűz észlelése, jelzése és tűzvédelmi intézkedése, önműködő berendezés

- tűzoltó berendezés: tűz oltásra, terjedés akadályozására, kár csökkentésére, beavatkozás könnyítésére

- hő-és füstelvezetés: tűz esetén hő, füst és égésgázok szabadba való elvezetésének biztosítása egy ideig

- füstcsappantyú: szellőzővezetékben, automatikus zárószerkezet, füst és égésgázok terjedését nyitott állapotban biztosítja

- tűzgátló csappantyú: szellőzővezetékben, hőre, füstre, indítójelre vagy kézi működtetésre záródó szerkezet. zárt állapotban gátolja bizonyos ideig füst és gázok tovább terjedését

- füstmentes lépcsőház: füst és gáz bejutása korlátozva van a biztonságos kiürítés idejéig

- füstgátló nyílászáró: zárt állapotban füst és égésgázok egyik oldalról a másikra való terjedését korlátozza pl. ajtó, kapu, redőny

- tűzgátló fal: térelhatároló falszerkezet, tűz terjedését más szakaszra bizonyos ideig akadályozza

- tűzgátló födém: födémszerkezet, amely más tűzszakaszra a tűz átterjedését akadályozza

- tűzálló kábelrendszer: vezetékek, kábelek, tokozott sínek, elosztók, kötődobozok és stb. együttese, mely egy ideig ellenáll a tűzterhelésnek

  - tűzvédelmi tanúsítvány

  - födémben 30 mm betonnal fedve, földben fektetve

  - megfelelő rögzítés, leeső elemek ne befolyásolják működését

- Hő-és füstelvezető rendszer részei:

- tűzjelzőközpont: automata v kézi jelzőkészülék

- sprinkler rendszer

- tűzálló kábel

- vezérlés (pl. PLC), tűztabló, touch panel, felügyeleti PC