B. 6. Tűzvédelem

- Alapfogalmak

- tűzvédelem célja: az emberek életének, testi épségének és egészségének, valamint a természetes és mesterséges javaknak, vagyontárgyaknak a védelme

- tűzszakasz: az építmény, vagy szabadtéri terület azon egysége, amely a többi egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállóságú, illetve meghatározott tűztávolságok választanak el

- Tűzvédelem fajtái:

- Megelőző intézkedések (előírások)

- Passzív(pl.: tűzvédő burkolat, égés késleltetés, tűzszakaszok)

- Aktív(Tűzjelző berendezés, HFR rendszerek, Automata tűzoltó berendezések)

- Tűzvédelem rétegei: használati szabályok, tűz keletkezése, tűz érzékelés, tűzoltás oltókészülékkel, automatikus beépített oltás, passzív (építészeti) tűzvédelmi elemek, tűzoltói beavatkozás, végzetes következmények

- Passzív tűzvédelem eszközei

- Tűzállóság növelése: Kábelbevonat, Fabevonat, Textil impregnálás, Acélszerkezet tűz ellenei védelme (festék, habarcs, lap)

- Tűzterjedés gátlása:

  - Tűzgátló ajtó, ablak, kapu

  - Kábelátvezetés lezárása (mandzsetta, kábelzsák)

  - Tűzgátló csappantyúk beépítése

- Aktív tűzvédelem

- Érzékeli a tűz keletkezését (tűzjelzők)

- Rendszerének saját- vagy külső érzékelő hatására automatikusan,      fél automatikusan, valamely elven és anyaggal oltja a keletkezett tűzet

- Tűzjelzőközpont feladata: Tűzérzékelés, Tűzjelzés (hang, fény, átjelzés), Szükség esetén vezérlés

- Tűzjelző berendezések

- feladata

  - a tűz korai észlelése

  - riasztás (fény-, hangjelzéssel)

  - tűzvédelmi beavatkozások végrehajtása (Légkezelők leállítása, Füstmentesítés indítása, Liftek kijárati szintre vezérlése, leállítása, Kijáratok nyitása, Menekülési utak megvilágítása, CCTV kamera felvétel indítása, Utasítások bemondása, Tűzoltók értesítése Stb.)

- követelmények

  - a tűz korai szakaszában jelezzen,

  - Megbízhatóság: a jelzést megbízhatóan továbbítsa,

  - azt késedelem nélkül egyértelmű figyelemfelhívó tűzriadó formájában jelenítse meg,

  - Szelektivitás: legyen érzéketlen mindazokra a behatásokra, amelyekre nem szabad jeleznie,

  - szükség esetén végezze el a kiürítést segítő, a tűz terjedését gátló, illetve a tűzoltását biztosító berendezések, eszközök vezérlését,

  - Öndiagnosztika: azonnal és egyértelműen jelezze a rendszer meghibásodását, működési zavarát

- előnyei: folyamatos felügyelet, korai észlelés és jelzés, korai beavatkozás lehetősége, automatikus, leghatékonyabb, előre megválasztható a beavatkozás lehetősége

- hátrányai: költséges, folyamatos karbantartást igényel, téves működés lehetősége nem kizárható, bent rekedt  személyeket nem észlel

- Automatikus tűzoltórendszerek

- Oltóanyagoktól szerint lehet:

  - Folyadékkal oltó rendszerek: vízzel oltók (sprinkler rendszerek), habbal oltók (habsprinklerek, habbal való elfedés), vízköddel oltók (magas nyomású rendszerek)

  - Gázzal oltó rendszerek

- Folyadékkal oltó rendszerek működés szempontjából lehetnek:

  - Száraz sprinkler rendszerek (fagyveszélyes helyeken): zárt, nyitott

  - Nedves sprinkler rendszerek