B. 7. Vagyonvédelem

- Vagyonvédelem részei: megelőző intézkedések, mechanikai védelem, elektronikus jelzőrendszer, élőerős védelem, biztosítás, Védelmi koncepció

- Védelmi körök: kültéri védelem (Kerítések, kapuk, árkok, sáncok, és egyéb az áthaladást gátló elemek), felület védelem (Épület falazata, tetőzet, födém, nyílászárók, rácsok, rögzítések), tárgyvédelem (Zárható bútorok, széfek, páncélszekrények, trezorok, tárgyrögzítő megoldások), térvédelem (Pl.: mozgásérzékelő), személyvédelem

- Elektronikus Vagyonvédelemi rendszerek részei: Behatolás-jelző rendszerek, beléptető rendszerek (személy/jármű), személy, gépjármű, tárgy követő rendszer, zártláncú TV (CCTV), videó felügyelet, áruvédelmi rendszerek, őrjárat ellenőrző rendszerek, távfelügyelet

- Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerrel szemben támasztott követelmények

- Szuverenitás: A kapcsolódó rendszerektől függetlenül üzemképes, rendelkezzen olyan áthidaló megoldásokkal, amelyek az idegen rendszer kiesése esetén biztosítják az alapvető védelmi funkciók ellátását!

- Modularitás: Az egyes alrendszerek modulok akkor is biztosítják a védelmi funkciók működését, ha a központi felügyeleti eszköz meghibásodik!

- Szabotázsvédelem: A rendszer önvédelme, amely biztosítja, hogy illetéktelenek ne változtathassák meg észrevétlenül az elektronikai védelem minőségi paramétereit se éles, se hatástalanított állapotban!

- A Behatolásjelző rendszer részei: érzékelők, központ(ok), kezelők, jelzőeszközök, kiegészítő eszközök (Pl.: CO érzékelő, vízbetörésérz.)

- eszközöket a helyi kommunikációs hálózat köti össze

- A központ a távfelügyelethez kommunikációs hálózaton keresztül csatlakozik

- Működése: behatolás esetén

- Hang és fényjelzők indítása

- Távfelügyeleti központba átjelzés
(rádiós, vagy vezetékes)

- Egyéb: CCTV kamera felvétel indítása, Liftblokkolása, Világítás felkapcsolása, Biztonsági redőny zárása Stb.

- Beléptető rendszerek részei:

- Áthaladni szándékozó azonosítása

- Belépési jogosultság eldöntése (Hely, Idő, Irány)

- APAS vezérlése (áthaladás engedélyezése)

- A rendszer folyamatos felügyelete

- Események, rögzítése, tárolása

- Működése:

- beléptetés folyamata

- azonosítás folyamata

  - Birtokolt ismeret alapján (PIN kód)

  - Birtokolt eszköz alapján (Belépőkártya)

  - Tulajdonság alapján (Biometrikus, Rendszámfelismerő )

- kulcs típusok

  - Optikai: Egy dimenziós vonalkód, Több dimenziós vonalkód, Lyukkártya

  - Mágneses (induktív): Mágneskártya, Wiegand kártya

  - Kontaktusos: Kontakt chipkártyák, „I” button

  - RF: Proximity kártyák, Aktív jeladók (kapunyitó)

- jogosultság eldöntése

  - A központi egységben tárolt információk alapján

  - A központi egység, és a jelkulcs információi alapján

  - Csak a jelkulcson tárolt információk alapján

  - jogosultság meghatározása: direkt/indirekt