B. 8. Energiagazdálkodás és megjelenítés

- Energiagazdálkodás

- célja: Az épület zavartalan működtetése mellett az épület energetikai felhasználásának csökkentése. Gazdasági, műszaki feladat

- feladata: Az energetikai folyamatok során fellépő veszteségek, energiaszükséglet csökkentése, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás.

- lépései

  - Veszteségek feltárása (Energia Audit): Technológiai folyamatok és berendezések, ill Energetikai és segédberendezések felmérése

  - A veszteségek megszüntetésére irányuló intézkedések: Dolgozók magatartásának befolyásolása, Vállalatvezetés által elrendelt szervezeti és üzemviteli intézkedések, Berendezések felújítása, cseréje, új technológiák bevezetése

- E-max program

- Cél: A lekötött villamos energia tartása, Plekötött=Wfogyasztott/15perc

- Szükséges információk: Lekötött teljesítmény (P/t görbe), Fogyasztásmérők adatai, Intézkedési szintekhez tartozó fogyasztói teljesítmények, és maximális lekapcsolási időtartam

- Az automatika a fogyasztásmérőtől kapott szinkronjelet alapul véve folyamatosan prognosztizálja a negyedórás fogyasztást, és ehhez mérten végzi az egyes fokozatok működtetését

- Kapcsolható fogyasztók: Pl.: Hőtárolós eszközök

- Fogyasztásmérők típusai: Villamos(1 fázisú/3 fázisú, Direkt/indirekt mérő Stb.), Hő, Víz (ivóvíz,csatorna), Gáz

- Ember-gép kapcsolat eszközei

- Fizikai eszközök:

  - Beviteli eszközök: Hagyományos (kapcsoló, nyomógomb, stb.), IT (Egér, Billentyűzet, stb.)

  - Megjelenítő eszközök: Hagyományos (Izzó, LED, stb.), Monitor, Projektor

  - Kombinált eszközök: Érintőfelületes monitor, érintőpanel

- Virtuális eszközök (Szoftver funkció függő):

  - Web vizualizáció, Megjelenítő program, SCADA program

- Hagyományos eszközök

- előnyei: Könnyen átlátható, nem szükséges bonyolult előképzettség, megszokott kinézet, korlátozott körülmények közt könnyebben használható, olcsóbb (?)

- hátrányai: Egy bizonyos bonyolultsági szint felett már nem átlátható, drágább (?)

- Modern megjelenítési módok

- Előnye: menüszerkezetes rendszer, tetszőleges kialakítású felület, megfelelő tervezéssel bonyolult rendszerek is megjeleníthetőek, olcsóbb (?)

- Hátránya: képzettebb személyzet szükséges, drágább (?)