B. 9. Épületautomatizálásban használt kommunikációk:

- Feladata: Térben szétszórt rendszerek összekötése , Kábelezési költség csökkentése

- Topológiák: Csillag, Gyűrű, Fa, Lánc, Busz, Hurkolt (Mesh)

- OSI modell rétegei: fizikai réteg, adatkapcsolati, hálózati, szállítási, viszonylati, megjelenítési, alkalmazás

- Kialakítási módjai

  - Fizikai kialakítás: (Réz)vezetékes (Pl.: Sodrott érpár), Optikai, Vezeték nélküli

  - Kommunikáció módja szerint: Soros (RS232, RS422, RS485, LON, KNX, Ethernet, Modbus, USB, CAN, Profibus, BACnet), Párhuzamos (PCI, SCSI)

- Soros-párhuzamos kommunikáció

  - soros

    - 1800-tól, Morse kód, legelterjedtebb, sok protokoll szabvány alapja

    - RS232: 2 vezetékes, olcsó, max 30-60m, árnyékolás kell, pont-pont kapcsolat

    - RS422: 20mA áramhurkos kialakítás, kevésbé zavar-érzékeny, max 1km, pont-pont kapcsolat, és 1 adó max 10 vevő

    - RS485: 2 vezetékes, max 32 adó, 32 vevő, max 1km, Master-Slave kapcsolatokhoz ideális

- Vezérlési módok

  - Master/Slave: Egyetlen vezérlő végzi az összes vezérlést , ha Master meghibásodik, a kommunikáció megáll

  - Pont-pont kapcsolat: Osztott intelligencia , Nem egy pontba összpontosul a vezérlés , Könnyen bővíthető

  - Multimaster: Több Master, akár „pont-pont” kapcsolat is

- Protokollok fajtái

  - Vezetékes: LON, Modbus, Modbus TCP, BACnet, KNX TP, 
KNX IP, KNX PL,Profibus, M-bus, DALI, stb.

  - Vezeték nélküli: KNX RF, Enocean, Wifi, Zigbee, stb.

- MODBUS protokoll:

  - 1979: Modicon, teljes kommunikációs folyamat(kérés-válasz formátum, hiba érzékelés/kezelés, keret meghatározása

  - Master-Slave kommunikáció (Server-Kliens), RS232, RS485-ra is alkalmas

  - Nincsen szükség paraméterező szoftverre, Ciklikus lekérdezés (pooling), Nyitott szabvány

  - protokoll tartalmazza: A címzett számát, a lekérdezés funkciókódját, az adatot, hibaellenőrző mezőt

  - kérés:  master kérést küld slavenek vagy broadcast mindegyik slavenek küld. adatmező tartalmazza, hogy a masternek milyen adatra van szüksége (function code). Az error mező végzi a hibaellenőrzést, és érvényesíti az üzenetet

  - válasz: A slave a kérésben lévő funkciókódot megismételve válaszol. Az adatmező tartalmazza a kérésre küldött regiszter értékeket. Ha kérésben hiba volt, a válasz a hiba kódját tartalmazza, A válasz error mezője érvényesíti az üzenetet.

  - ASCII és RTU mode: az küldött információ csomagolási, és kódolása

    - ASCII: Karakterküldésre optimalizálva

    - RTU mode: Adatküldésre ideális

- LON protokoll

  - 1988: Echelon, amerikai szabvány, gyártó független, soros és multimaster kommunikáció

  - Minden eszköz kompatibilitási teszten megy keresztül és önálló intelligenciával rendelkezik

  - Eseményvezérelt kommunikáció, konfiguráció: Lonmaker

  - Minden eszköz funkcióblokkokra bontható, küld és fogad adatot

  - A Neuron chipben lévő XIF fájl ábrázolja az eszközt a hálózat felé : Objektumok , Hálózati változók , Konfigurációs paraméterek , Program azonosító szám

  - Minden eszköz tartalmaz egy Neuron chipet, Az összerendelést a Lonmaker végzi

- BACnet protokoll

  - BACnet: Building Automation and Control network, 1995

  - Kifejezetten épületautomatizálásra kifejlesztett protokoll, Gyártó független amerikai protokoll

  - Szigorúan szabályozott eszközök közötti kommunikációt definiáló szabvány, ingyenes

  - Különböző gyártó közötti átjárhatóság biztosítása

  - Definiálja: Az átviteli hálózatot (Pl.: BACnet/IP), A hálózati objektumok tulajdonságait (Pl.: Analóg bemenet alsó és felső határértékeivel), A BACnet hálózat szolgáltatásokat (	Pl.: olvasás, írás, csatlakozás, felügyelet )