- KNX rendszer BUSZ csatolójának felépítése ( blokkvázlata, funkciói, kiviteli formái )

Microprocesszor blokkvázlat:

A buszcsatoló univerzális készülék, amely alkalmazási funkcióját csak a paraméteradatok

megadásával kapja meg.

A paraméteradatok az installációs busz tervezése folyamán automatikusan keletkeznek - ez

az ún. "kezelovezérelt tervezési rendszer".

A csatolókészülék alkalmazható mint:

Tartománycsatoló (BK)

A tartományvonal és a fovonal kapcsolatát teremti meg.

Vonalcsatoló (LK)

A fovonal és a szekundervonal kapcsolatát teremti meg

Vonali erosíto (LV)

Valamely vonal további 64 résztvevovel és további 1.000 m hosszúságú vezetékkel való

kibovítésére szolgál.

Míg a tartomány- és a vonalcsatoló csak vonalak közötti táviratokat továbbít, a vonali erosíto

minden táviratot továbbít. A tartomány- és vonalcsatoló, valamint a vonali erosíto azonos ké-

szülékek.